## Slide 1: Εργαστήριο Φυσικής Ι Μηχανικής – Θερμοδυναμικής (Εισαγωγή)

## Slide 2: Ά ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

## Slide 3: Γιατί Εργαστήρια ;
Πείραμα σημαντικό εργαλείο για κάθε Φυσικό
Εισαγωγή στη διαδικασία των πειραματικών μετρήσεων και ανάλυσης δεδομένων
Εργαστηριακή διαπίστωση ισχύος Φυσικών νόμων.

## Slide 4: Διεξαγωγή των Εργαστηρίων
Θεωρητικά μαθήματα τις 3 πρώτες εβδομάδες
2 τμήματα
Διάρκεια 3 ώρες (Δεν υπάρχει το ακαδημαϊκό τέταρτο)
Εκτέλεση 10 εργαστηριακών ασκήσεων
Παράδοση αναφορών ανά εβδομάδα, μια εβδομάδα μετά την εκτέλεση του
κάθε πειράματος.

## Slide 5: Διεξαγωγή των Εργαστηρίων
Υποχρεωτική παρουσία.
Μόνο 1 απουσία δικαιολογείται.
Το πείραμα που δεν έγινε θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των πειραμάτων.
Ολοκλήρωση όλων των πειραμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηρίου

## Slide 6: Προετοιμασία
Πριν την έναρξη του εργαστηρίου υλικό στο eclass
Μελέτη του κανονισμού του εργαστηρίου
Μελέτη του Α’ μέρους του Εργαστηριακού οδηγού
Εισαγωγή στην ανάλυση μετρήσεων και Θεωρία σφαλμάτων
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
Μελέτη του πειράματος που πρόκειται να εκτελεστεί, από τον εργαστηριακό οδηγό
Μελέτη της αντίστοιχης θεωρίας από τον εργαστηριακό οδηγό ή βιβλιογραφία Γενικής Φυσικής
Μελέτη των εικόνων της πειραματικής διάταξης

## Slide 7: Αξιολόγηση
Ο τελικός βαθμός καθορίζεται από:
1. Εργαστηριακές αναφορές (50%) (Α)
2. Προφορική εξέταση (10%) (Β)
3. Γραπτή (τελική) εξέταση (40%) (Γ)
Μαθηματικός αλγόριθμος υπολογισμού Τελικού Βαθμού:
Τ = 0.5*Α + 0.1*Β + 0.4*Γ
Προϋπόθεση: Προβιβάσιμος βαθμός σε Α, Β, και Γ.
Σε περίπτωση προβιβάσιμου βαθμού σε Α, Β ο βαθμός κατοχυρώνεται και απαιτείται μόνο η τελική εξέταση αλλιώς απαιτείται η επανάληψη του εργαστηρίου σε επόμενο εξάμηνο.

## Slide 8
Συγγραφή εργαστηριακών αναφορών
Μέγιστη έκταση αναφοράς:
5 σελίδες κειμένου, δακτυλογραφημένες, με γραμματοσειρά μεγέθους
τουλάχιστον 12pt + διαγράμματα + πίνακες μετρήσεων
Τα διαγράμματα χειρόγραφα και σκαναρισμένα ή φωτογραφημένα (ευανάγνωστα)
Η αναφορά συγγράφεται και από τα 2 μέλη της ομάδας, για τα πρώτα 3 πειράματα. Στη συνέχεια παραδίδεται μια αναφορά ανά ομάδα .
Ηλεκτρονική υποβολή αναφορών στο eclass σε μορφή pdf και το όνομα θα ήταν καλό να έχει την ακόλουθη μορφή π.χ. : 1-4_G01_E01_ph2292

## Slide 9
Συγγραφή εργαστηριακών αναφορών
Η αναφορά αποτελείται από τα εξής μέρη:
Τίτλος
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου πειράματος και αποτελεσμάτων: 1 σύντομη παράγραφος
Θεωρία: ΟΧΙ αντιγραφή από τον εργαστηριακό οδηγό (μέγιστο ½ σελίδα)
Περιγραφή πειραματικής διάταξης: Σύντομη, με σχήματα (μέγιστο ½ σελίδα)
Μετρήσεις και ανάλυση μετρήσεων: Περιγραφή της διαδικασίας λήψης των μετρήσεων και της ανάλυσής τους. Παράθεση πινάκων με τις μετρήσεις, αποτελέσματα μετρήσεων
Συμπεράσματα, σχολιασμός αποτελεσμάτων
Επισημάνσεις
  Οι αναφορές πρέπει να είναι περιεκτικές αλλά και κατανοητές.
  Παράδοση αναφορών: 1 εβδομάδα μετά την πραγματοποίηση του κάθε πειράματος.

## Slide 10: Β’ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

## Slide 11: Μετρήσεις – Σφάλματα
Μέτρηση ορίζεται: η σύγκριση ενός μεγέθους με την μονάδα μέτρησής του ή κάποιο πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο αυτής .
Σφάλμα ορίζεται: η διαφορά μεταξύ μετρούμενης και πραγματικής αλλά άγνωστης τιμής ενός μετρούμενου μεγέθους άρα:
Σφάλμα = μετρούμενη τιμή - πραγματική τιμή (άγνωστη)
Άμεση μέτρηση: Η απευθείας σύγκριση ενός μεγέθους με την μονάδα μετρήσεώς του ή κάποιο πολλαπλάσιο ή υποπολλαπλάσιο αυτής .
Έμμεση μέτρηση: Η σύνδεση μέσω μίας μαθηματικής σχέσης του μετρηθέντος μεγέθους με άλλα φυσικά μεγέθη, που έχουν μετρηθεί με άμεσες μετρήσεις.

## Slide 12: Σφάλματα μετρήσεων
ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ
Επιδρούν στην μέτρηση κατά την ίδια φορά
ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΥΧΑΙΑ
Επιδρούν στην μέτρηση κατά τυχαία φορά
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

## Slide 13: Σφάλματα μετρήσεων
Καμία μέτρηση δεν είναι απόλυτα ακριβής
Δύο είδη σφαλμάτων:
1. Συστηματικά σφάλματα
Επηρεάζουν όλες τις μετρήσεις με τον ίδιο τρόπο
π.χ. Χρήση οργάνου μέτρησης με λάθος βαθμονόμηση ή λάθος χρήση του οργάνου, επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων κλπ.
Μπορούν να εκτιμηθούν και να αφαιρεθούν

## Slide 14: Σφάλματα μετρήσεων
Καμία μέτρηση δεν είναι απόλυτα ακριβής
Τυχαία σφάλματα
  Επηρεάζουν όλες τις μετρήσεις με τυχαίο τρόπο
  Μπορούν να ελαχιστοποιηθούν αλλά όχι να απαλειφθούν
  Μπορούμε να εκτιμηθεί
  το μέγεθος τους αλλά δεν μπορούν
  να απαλειφθούν .
  Προέρχονται από τη διαδικασία
μέτρησης.
  Καταγράφονται ως x ± δx

## Slide 15: Εκτίμηση τυχαίων σφαλμάτων
Βασικό Θεώρημα
Μετρώντας την ίδιας ποσότητα πολλές φορές μπορούμε να εκτιμήσουμε με καλύτερη ακρίβεια την πραγματική τιμή της ποσότητας και το σφάλμα της
Μέση Τιμή:
Προσεγγίζει την πραγματική τιμή για Ν >>
Τυπική απόκλιση δείγματος:
Δίνει μια ένδειξη πόσο απέχουν οι μετρήσεις από τη μέση τιμή.

## Slide 16: Εκτίμηση τυχαίων σφαλμάτων
Για μία μέτρηση x το σφάλμα δx είναι: το ½ της ελάχιστης υποδιαίρεσης του οργάνου εάν γίνεται εκτίμηση της τιμής της μέτρησης:(2.35 ± 0.05) cm
H ελάχιστη υποδιαίρεση εάν δεν γίνεται εκτίμηση: (2.3 ± 0.1) cm

## Slide 17: Παραδείγματα Σφαλμάτων
Απόλυτο σφάλμα: x = (20.0 ± 0.1) cm
Σχετικό σφάλμα: = 0.005 (ακρίβεια μέτρησης 0.5%)
To σφάλμα και η μέτρηση θα πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων
Ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων μιας μέτρησης υποδηλώνει την ακρίβειά της:
Συχνά λάθη
x=(20.0 ± 0.01) cm: Το σφάλμα έχει μεγαλύτερη ακρίβεια από τη μέτρηση
x=(20.00 ± 0.1) cm: Το σφάλμα έχει μικρότερη ακρίβεια από τη μέτρηση

## Slide 18: Σημαντικά ψηφία
Ο αριθμός των ψηφίων μιας μέτρησης υποδηλώνει την ακρίβειά της:
x = 20.0 cm διαφορετικό από x = 20.00 cm
Η πρώτη μέτρηση έχει 3 σημαντικά ψηφία, η δεύτερη έχει 4.
Όμως:
Το 0.25 cm είναι το ίδιο με 2.5 m, γιατί και οι δυο μετρήσεις έχουν 2 σημαντικά ψηφία.
Το σφάλμα έχει πάντα 1 σημαντικό ψηφίο
δT = 0.2 sec αντί για δT = 0.25 sec ή δT = 2.5 sec

## Slide 19: Σημαντικά ψηφία
1. Δεκαδικός αριθμός: Σημαντικά είναι όλα (μηδενικά και μη) τα ψηφία από το πρώτο μη μηδενικό από αριστερά και μετά.
π.χ. 3.5 (2) , 3.50 (3), 0.4 (1), 0.04 (1) 0.040 (2), 0.0023 (2)
2. Ακέραιος αριθμός: Σημαντικά είναι όλα τα ψηφία από το πρώτο αριστερά μέχρι το τελευταίο μη μηδενικό.
π.χ. 22 (2),32000 (2), 23010 (4), 23015 (5)
Κανόνες προσδιορισμού σημαντικών ψηφίων

## Slide 20: Σημαντικά ψηφία
Σημαντικά ψηφία μετά από πράξεις:
Στην πρόσθεση κρατάμε όσα δεκαδικά ψηφία έχει η λιγότερο ακριβής μέτρηση (χρήση μεθόδου με το ερωτηματικό) π.χ. : 4.37 + 3.2 = 7.6
Στις άλλες πράξεις εφαρμόζουμε την ακόλουθη μέθοδο:
αλλάζουμε το τελευταίο ψηφίο των τιμών, που εμπλέκονται στην πράξη και βλέπουμε σε ποιο δεκαδικό ψηφίο μεταβάλλεται το αποτέλεσμα, δηλαδή :
x = 25.678 log(x) = 1.40956
x’ = 25.679 log(x’) = 1.4078
Άρα log(x) = 1.40956 ≌ 1.41

## Slide 21: Κανόνες στρογγυλοποίησης
Εάν το ψηφίο που ακολουθεί το ψηφίο, που επιθυμούμε να
στρογγυλοποιήσουμε είναι:
>5 στρογγυλοποιείται προς τα πάνω : 0.647 → 0.65
<5 στρογγυλοποιείται προς τα κάτω : 0.644 → 0.64
=5 και έπονται άλλα ψηφιά στρογγυλοποιείται προς τα πάνω : 0.6454 → 0.65
=5 και δεν έπονται άλλα ψηφιά στρογγυλοποιείται στον κοντινότερο άρτιο αριθμό
0.645 → 0.64
0.635 → 0.64
π.χ.: 4.35 + 3.2 = 7.55 → 7.6
Για ποσότητες που προέρχονται από μετάδοση σφάλματος
στρογγυλοποιούμε το σφάλμα στο 1 σημαντικό ψηφίο
π.χ. δx = 0.02578 V → δx = 0.03V στη συνέχεια στρογγυλοποιούμε την τιμή της ποσότητας στο ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων με το σφάλμα
π.χ. x = 4.5672 V → (4.57 ± 0.03) V

## Slide 22: Κανονική κατανομή
Εάν τα σφάλματα είναι τυχαία τότε η κατανομή των μετρήσεων ακολουθεί την κανονική κατανομή (κατανομή Gauss)
μ: Μέση Τιμή →
σ : Τυπική Απόκλιση →

## Slide 23: Κανονική κατανομή
Εάν τα σφάλματα είναι τυχαία τότε η κατανομή των μετρήσεων ακολουθεί την κανονική κατανομή (κατανομή Gauss)
Με βάση τις μετρήσεις μιας φυσικής ποσότητας γνωρίζουμε την πλήρη κατανομή πιθανότητας των τιμών αυτής της ποσότητας
 | P(¦x-μ¦<σ) | P(¦x-μ¦>σ) | P(¦x-μ¦>σ)
1σ | 34.1 | 34.1 | 68.2
2σ | 47.5 | 47.5 | 95.4
3σ | 49.8 | 49.8 | 99.7
5σ | 49.99 | 49.99 | 99.999

## Slide 24: Μετάδοση Σφάλματος
Έστω ότι μετράμε τη διάμετρο ενός κυλίνδρου α = (27.62 ± 0.01) mm
Ποιο είναι το σφάλμα στην περίμετρό του Π = πα ;

## Slide 25: Μετάδοση Σφάλματος
Τo σφάλμα μιας παράγωγου ποσότητας f, που προέρχεται από μια ποσότητα x±δx μέσω της σχέσης f(x)
Η μέγιστη και ελάχιστη τιμή του f θα είναι
f𝑚𝑎𝑥 = f(𝑥0 + 𝛿𝑥)
f𝑚𝑖𝑛 =f(𝑥0 − 𝛿𝑥)
και το σφάλμα θα είναι
𝛿f = f𝑚𝑎𝑥 − f 0= f(x0+δx)-f(x)
ή
= ≌ ≡
Άρα
δf = ||δx (Πιθανό σφάλμα)

## Slide 26: Μετάδοση Σφάλματος
Έστω ότι μετράμε τη διάμετρο ενός κυλίνδρου α = (27.62 ± 0.01) mm
Ποιο είναι το σφάλμα στην περίμετρό του Π = πα ;
Τo σφάλμα μιας παράγωγου ποσότητας f, που προέρχεται από μια ποσότητα x±δx είναι:
Άρα το σφάλμα της περιμέτρου είναι:
Συγκεκριμένα: Π = 86.7544 mm και δΠ = 0.031 mm
Επομένως: Π = (86.75 ± 0.03) mm

## Slide 27: Μετάδοση Σφάλματος
Στην περίπτωση περισσότερων μεταβλητών f(x1, x2, …. xn) η προηγούμενη σχέση γενικεύεται ως:
Άρα για παράδειγμα το σφάλμα του όγκου στο παράδειγμα του κυλίνδρου
εάν μετράμε τη διάμετρό του α θα είναι 𝑎 ±𝛿𝑎 και το ύψος του h ± 𝛿ℎ

## Slide 28: Μετάδοση Σφάλματος
Μερικές παρατηρήσεις:
1. Μπορούμε πάντοτε να εκφράσουμε το πιθανό σφάλμα συναρτήσει του σχετικού σφάλματος των μετρούμενων ποσοτήτων
Για παράδειγμα για τον όγκο του κυλίνδρου έχουμε:
Το σχετικό σφάλμα πάντα αυξάνεται, ποτέ δεν πρόκειται να ελαττωθεί !!!

## Slide 29: Μετάδοση Σφάλματος
Μερικές παρατηρήσεις
2. Το σφάλμα πρέπει να έχει τις ίδιες μονάδες με την ποσότητα στην οποία αναφέρεται
Πάντοτε ελέγχουμε τις μονάδες
Πολύ καλός τρόπος ελέγχου των πράξεων
3. Όταν κάνουμε πράξεις για τη μετάδοση σφάλματος οι σταθερές πρέπει να έχουν περισσότερα σημαντικά ψηφία από την ακριβέστερη μέτρηση
Στο παράδειγμα του κυλίνδρου
εάν μετράμε τη διάμετρό του 𝑎 = 2.005 ± 0.002cm και το ύψος του h = 0.03 ± 0.01cm
H σταθερά π=3.14159 θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 σημ. ψηφία

## Slide 30: Μετάδοση Σφάλματος
Μερικές παρατηρήσεις :
Όταν ολοκληρωθούν οι υπολογισμοί στρογγυλοποιούμε το σφάλμα στο 1 σημαντικό
ψηφίο και την ποσότητα στον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων που έχει το σφάλμα
Στο παράδειγμα του κυλίνδρου
εάν μετράμε τη διάμετρό του 𝑎 = 2.005 ± 0.002cm και το ύψος του h =3.03 ± 0.01cm
V = 9.566 cm3
δV = 0.0368 ≅0.04 cm3
Άρα V = 9.57 ± 0.04 cm3
5. Η μετάδοση σφάλματος ΔΕΝ εφαρμόζεται όταν υπολογίζουμε τη μέση τιμή
Το σφάλμα της μέσης τιμής πολλών μετρήσεων της ίδιας ποσότητας δίνεται από την τυπική
απόκλιση

## Slide 31: Γ΄ ΜΕΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

## Slide 32: Διαγράμματα
Συνήθως θέλουμε να μετρήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ δυο φυσικών μεγεθών π.χ. μεταβολή της ταχύτητας συναρτήσει του χρόνου
Τότε κάνουμε το διάγραμμα των δύο ποσοτήτων
ταχύτητα : εξαρτημένη μεταβλητή
χρόνος : ανεξάρτητη μεταβλητή

## Slide 33
Διαγράμματα σε χαρτί μιλιμετρέ

## Slide 34: Διαγράμματα
Μετρήσεις
t (sec) ±0.01 | υ (m/sec) ±30
0.01 | 58
0.05 | 90
0.075 | 130
0.10 | 140
0.12 | 160
0.15 | 200

## Slide 35: Χάραξη βέλτιστης ευθείας

## Slide 36: Χάραξη βέλτιστης ευθείας

## Slide 37: Χάραξη βέλτιστης ευθείας

## Slide 38: Μέτρηση παραμέτρων ευθειών
α : κλίση της ευθείας
Όχι η εφαπτομένη
υ0 : διατομή
Η κλίση και η διατομή έχουν μονάδες
υ = υ0 + α t

## Slide 39: Μέτρηση παραμέτρων ευθειών

## Slide 40: Μέτρηση παραμέτρων ευθειών
Διατομή
κλίση

## Slide 41: Σφάλματα παραμέτρων ευθειών
Τα δεδομένα ορίζουν μια «ζώνη»
Μέσα από αυτή τη ζώνη μπορούν να περάσουν πολλές διαφορετικές ευθείες
Η ευθεία με τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη κλίση προσεγγίζουν το σφάλμα της βέλτιστης ευθείας

## Slide 42: Σφάλματα παραμέτρων ευθειών

## Slide 43
αmax=1454 cm/sec2
αmin=727 cm/sec2
cm/sec2
Άρα cm/sec2
Δmin=12 cm/sec
Δmax=78 cm/sec2
cm/sec
Αρά cm/sec
Σφάλματα παραμέτρων ευθειών

## Slide 44: Κοινά λάθη

## Slide 45: Κοινά λάθη

## Slide 46: Κοινά λάθη
Notes: 46

## Slide 47: Ειδικές περιπτώσεις
Notes: 47

## Slide 48: Ειδικές περιπτώσεις
Notes: 48

## Slide 49: Λογαριθμικά Διαγράμματα
Όσα είδαμε εφαρμόζονται ΜΟΝΟ όταν μελετάμε συσχετίσεις
της μορφής y = αx + β (γραμμική συσχέτιση)
Συχνά όμως έχουμε συσχετίσεις της μορφής π.χ. ,
ή
εκθετικής εξάρτησης π.χ.
Notes: 49

## Slide 50: Λογαριθμικά Διαγράμματα
Δυο λύσεις
Διαγράμματα της μορφής y – xλ π.χ. ή
για τη μελέτη των σχέσεων και
Γραμμικοποίηση σχέσεων
y = β + α x
ή
y = β + α x
Notes: 50

## Slide 51: Μέθοδος Ελάχιστων Τετράγωνων
Μια μαθηματική μέθοδος εύρεσης της βέλτιστης καμπύλης

## Slide 52: Μέθοδος Ελάχιστων Τετράγωνων
Προσαρμογή βέλτιστης ευθείας y = ax + b σε μια σειρά από πειραματικά δεδομένα (xi,yi) με την ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή x και y αντίστοιχα να έχουν αμελητέα σφάλματα .
Η απόσταση κάθε σημείου (xi,yi) από την ευθεία y = ax + b είναι:
si = yi - axi + b άρα S = =>
Ελαxιστοποίηση του S σημαίνει :
=0 και =0 => 2x2 γραμμικό σύστημα ως προς a,b
Άρα
και

## Slide 53: Μέθοδος Ελάχιστων Τετράγωνων
Προσαρμογή βέλτιστης ευθείας y = ax + b σε μια σειρά από πειραματικά δεδομένα (xi,yi) με την ανεξάρτητη μεταβλητή x να έχει αμελητέο σφάλμα και η και εξαρτημένη y σ.
Η απόσταση κάθε σημείου (xi,yi) από την ευθεία y = ax + b είναι: si = yi - axi + b άρα
Από την ελαxιστοποίηση του S προκύπτουν τα: a, b, δa, δb.
Με τα αντίστοιχα σφάλματα για τα a και b.